PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „przebudowa budynku

świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Nazwy i kody CPV: 45262700-8 „przebudowa budynków”

Adres obiektu budowlanego: Baranów 54, 28-530 Skalbmierz, nr ewid. dz. 123

gmina: Skalbmierz, powiat: kazimierski,

woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz,

ul. T. Kościuszki 1

Data opracowania przedmiaru robót: 2010-06-21

-    2    -

- Spis działów i rozdziałów robót:

  - Fundamenty betonowe,

  - Ściany, zamurowania i ścianki działowe,

  - Konstrukcja dachu wraz z pokryciem,

  - Tynki i okładziny wewnętrzne,

  - Podłogi i posadzki,

  - Stolarka,

  - Roboty kowalsko-ślusarskie,

  - Malowanie,

  - Tynki zewnętrzne z izolacją cieplną,

  - Schody zewnętrzne, podjazd, chodniki,

  - Zbiornik ścieków sanitarnych

-    3    -

- Przedmiar robót:

| L.p. | Podstawa do ustalania cen jednostkowych robót lub jedno- stkowych nakła- dów rzeczowych | Zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskaza-niem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wylicze-niem ilości do wykonania. | Jednostka miary robót podstawo- wych | Ilość jedno- stek miar robót podsta- wowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KNR 4-01 0212/02 KNR 4-01 0349/02 KNR 4-01 0102/01 KNR 2-02 0202/01 KNR 2-02 0101/06 wacetob-pzitb KNR 2-02 0212/12 KNR 2-02 0290/02 KNR 2-02 0604/01 KNNR-3 0302/02 wacetob-pzitb KNR 2-02 0109/02 | 4.1. Fundamenty betonowe: Kod CPV: 45262300-4 „betonowanie” Rozebranie elementów konstrukcji betonowej w celu umożliwienia wykonania fundamentów pod proj. ścianę, ścianki działowe oraz kominy. (15,71x1,10+9,30x0,60+7,50x2x0,60+2,75x0,60+ +1,30x0,60x3+1,20x0,60x2)x0,20=7,46m3 Rozebranie fragmentów ścian z cegły dla bramy do garażu oraz komina. [(4,00x3,00-1,50x1,70)x0,45+0,90x3,20x0,25]=4,97m3 ścian pod wieniec: (23,85x2+9,70)x0,40x0,30=6,89m3 Wykopy wąskie pod proj. ścianę i ścianki działowe. (15,71x1,10+9,30x0,60+7,50x2x0,60+2,75x0,60+ +1,30x0,60x3+1,20x0,60x2)x0,40=14,92m3 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokoś-ci do 0,60m, z betonu C 16/20 ( B 20). 15,71x0,80x0,40+7,30x0,30x0,40x2+4,20x0,30x0,40+ 2,75x0,30x0,40+1,30x0,30x0,40x4+6,80x0,30x0,40+ +0,90x0,40x0,40x2=9,08m3 Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej „8”MPa. 15,71x0,40x0,90+0,90x0,38x0,60x3=6,27m3 Wieniec żelbetowy na ścianach istniejących oraz ścianie projektowanej z betonu C 16/20 (B 20). (23,85x2+9,70x2)x0,30x0,25=5.03m3 Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i wieńców. (15,71+23,85x2+9,70x2)x4=331,24mx0,888=294,14kg 15,71x5x2,40x0,222+67,10x5x1,10x0,222=123,78kg Izolacja pozioma przeciwwilgociowa dwiema warstwa-mi papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco, fundamentów i na wieńcu ścian w poziomie posadzki. (23,85x2+9,70x2)x0,40=26,84m2 4.2. Ściany, zamurowania i ścianki działowe: Kod CPV: 45262500-6 „roboty murarskie i murowe” Zamurowania otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 na zaprawie cem.wap. „3”MPa. Istn. drzwi: 1,20x2,20x0,25+1,22x2,65x0,45=2,11m3 Ściana pom. „1”: 5,20x3,50x0,25=4,55m3 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 29cm z pustaków ściennych, cera-micznych typu MAX/220, kl.15, na zaprawie cem.wap. „5”MPa. (19,20x2x3,10+10,20x3,10x2+10,20x1,80x0,5x2)- - (1,50x1,50x10+1,00x0,50x2+1,60x2,10+0,20x3,10x | m3 m3 m3 m3 m3 m3 kg m2 m3 m | 7,46 11,86 14,92 9,08 6,27 5,03 417,92 26,84 6,66 14,00 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | KNR 2-02 0121/03 KNR 2-02 0120/01 KNR 2-02 0126/01 KNR 2-02 0126/02 KNR 2-02 0126/05 KNR 2-02 0125/05 KNR 2-02 0122/01 KNR 2-02 0122/01 +kalkulacja KNNR-7 0106/01 KNNR-7 0603/02 KNNR-7 0603/02 KNR 2-02 0511/02 KNR 2-02 0511/03 wacetob-pzitb | x4+1,00x2,10+1,30x2,10)=166,47m2 Ścianki działowe o grubości 12cm z płytek, z betonu komórkowego 59x24x12cm, na zaprawie cem.wap. „3”MPa. (4,12+6,90x2+2,90+3,00+2,50+3,00x3,14x0,25x2)x x2,80=86,88m2 minus: 1,0x2,10x3+1,60x2,10+0,90x2,80x2= - 14,70m2 Ścianki działowe pełnw grubości ¼ c z cegły dziurawki kl.75, na zaprawie cem.wap. „3”MPa. (1,40x4+6,76)x2,80 – (0,9x2,1x2+1,0x2,1x2)=26,63m2 Otwory na okna w ścianach o grubości 1c z pustaków ceramicznych. 12,00szt Otwory j.w lecz na drzwi. 3,00szt Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 1,80x2x13+1,30x2x2=52,00m Założenie belek stalowych I NP. 240 (3szt). 4,60x3x36,20=499,56kg Kominy wentylacyjne murowane z cegieł pełnych, palonych kl. 150, na zaprawie cem.wap. „8”MPa. 0,90x0,38x2x4,60+1,03x0,38x4,90=1,92m3 Kominy j.w lecz z cegły klinkierowej, pełnej, k.35 na zaprawie do klinkieru. 0,90x0,38x2x1,50+1,03x0,38x1,60=1,65m3 4.3. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem: Kod CPV: 45260000-7 „roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne” Więźba dachowa stalowa. I NP. 300: 5,70x6x2x54,20=3.707,28kg I NP. 260: 5,70x3x2x41,90=1.432,98kg I NP. 140: 33,80x4x14,40=1.946,88kg I NP. 140: 2,50x9x14,40=324,00kg L 50x50x5: 4,50x12x3,77=203,58kg I NP. 240: 7,85x2x36,20=568,34kg Dach z płyt warstwowych, z ociepleniem warstwą styropianu gr.20cm. Mocowanie i obróbki wykończenio-we wg systemu podanego przez producenta płyt. Blachy od góry w kolorze dachówkowym, od spodu w kolorze białym. 6,30x25,95x2=327,10m2 J.w lecz grub. 10cm nad sceną letnią. 6,30x7,85x2=98,91m2 Gąsiory baryłkowe systemu Pruszyński z blachy stalowej powlekanej powłoką poliester standard. 25,95+7,85=33,80m Blachy okapowe powlekane powłoką poliestrową. Przedmiar jak w poz. 22x2: 33,80x2=67,60m | m2 m2 m2 szt szt m kg m3 m3 kg m2 m2 m m | 166,47 72,18 26,63 12,00 3,00 52,00 499,56 5,06 1,65 8.183,06 327,10 98,91 33,80 67,60 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | KNR 2-02 0511/04 wacetob-pzitb KNR 2-02 0508/04 KNR 2-02 0510/03 KNR 2-02 0506/01 KNR 2-02 0211/01 KNR 2-02 0208/05 KNR 2-02 0212/12 KNR 2-02 0290/02 KNR 2-02 0803/03 KNNR-7 0702/02 KNR 2-02 2003/02 | Wiatrownice systemu CENTROSTAL, z blachy stalowej powlekanej powłoką poliester standard ( w kolorze pokrycia dachu). 6,30x6=37,80m Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm. 25,95x2+7,85x2=67,60m Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, okrągłe o średnicy 12cm. 4,00x4+4,50x2=25,00m Podokienniki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm. (1,60x11+1,10x3)x0,25=5,22m2 Słupy żelbetowe usztywniające ściany, dwustronnie deskowane z betonu C 16/20 (B 20) w ścianach murowa-nych o grubości do 0,3m. 0,20x0,30x3,20x4=0,77m3 Słupy żelbetowe sceny o wysokości do 4m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju, do 20m/m2 z betonu C 16/20 (B 20). 0,25x0,25x3,00x4szt=0,75m3 Wieńce monolityczne z betonu C 16/20 (B 20) na ścianach zewnętrznych. (24,95+9,70)x2x0,29x0,25=5,02m3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbeto-wych słupów i wieńcy. (3,20x4x4+3,00x4x4)x0,888=87,30kg (1,00x5x3,20x4+1,00x5x3,00x4)x0,222=27,53kg (24,95+9,70)x2x4x0,888=246,15kg (24,95+9,70)x2x5x1,10x0,222=84,62kg 4.4. Tynki i okładziny wewnętrzne: Kod CPV: 45410000-4 „tynkowanie” Tynki zwykłe III kategorii ścian wykonywane ręcznie. (11,45+9,40)x2x3,75+9,40x1,80x0,50+1,40x12x2,50+ +1,74x4x2,50+6,64x2x2,50+2,60x2x2,50+2,50x2x2,50+ +2,90x2x2,50+4,00x2x2,50+6,75x2x2,50+3,00x2x2,50+ +5,40x2x2,50+2,85x4x3,30+3,14x3,00x0,25x2x3,30x2= 461,97m2 minus:0,90x2,05x4+1,00x2,05x12+1,50x2,05x3+ +1,50x1,50x10+1,20x2,05x3= - 71,12m2 +ościeża:1,50x3x0,25x10+(1,50+2,05x2)x0,25x2=14,1m2 Sufity podwieszane z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 600x600mm. Sufit na wysokości 2,50m od poziomu posadzki w pom. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 4,40x2+6,50+11,00+25,50+20,25=72,05m2 Ścianka działowa wypełniająca przestrzeń pod stropo-dachem w pomieszczeniu „8” z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, z 2 stronnym, 1-watrst-wowym pokryciem, na rusztach metalowych z profili o szer. 75mm, wypełnionych wełną mineralną do izolacji ścian działowych – grub. 50mm. 9,40x1,80x0,50+2,50x1,00=10,96m2 | m m m m2 m3 m3 m3 kg m2 m2 m2 | 37,80 67,60 25,00 5,22 0,77 0,75 5,02 445,60 404,95 72,05 10,96 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | KNR 2-02 0829/01 KNR 2-02 0829/06 KNNR-2 1201/03 KNNR-2 1201/02 KNR 2-02 0604/02 KNNR-2 0602/02 KNNR-2 1202/01 + 1202/03 KNR 2-02 1115/01 KNR 4-01 0703/02 KNNR-2 1206/02 KNNR-2 1206/07 KNR 2-02 1118/01 KNR 2-02 1118/08 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej. 1,40x10x2,00+1,74x4x2,00+(2,50+2,60)x2x2,00+ (2,90+4,00)x2x2,00+3,00x2,00=95,92m2 minus otwory: 0,90x2,00x4+1,00x2,00x4=-15,20m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi o wymiarach 20x20cm, na klej metodą zwykłą. Przedmiar jak w poz. 35: 80,72m2 4.5. Podłogi i posadzki: Kod CPV: 45432100-5 „kładzenie i wykładanie podłóg” Podkład na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw. (4,40x2+6,50+11,00+25,50+20,25+94,90)=166,95m2x x0,15=25,04m3 Podkład murarski na podłożu gruntowym z gruzu cegla-nego zalanego zaprawą cementowo-wapienną. Przedmiar jak w poz. 37: 25,04m3 Izolacja przeciwwilgociowa dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej, na lepiku asfaltowym, na gorąco. 9,40x11,20=105,28m2 Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) grubości 50mm, układana na zaprawie. 166,95m2 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej „8”MPa, grubości 3cm. 166,95m2 Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych. 25,50+20,25+94,90=140,65m2 Wtopienie w warstwę z poz. 41 – siatki z drutu o średnicy 1mm i o oczkach 10x10mm. Przedmiar jak w poz. 41: 166,95m2 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej „Gamrat-Rekord 42 PUR” grub. 2,0mm, na kleju Winylep. Atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Przedmiar jak w poz. 42: 140,65m2 + wywinięcia na ścianę na wys. 10cm (łukiem). (5,40x2+6,64x2+6,75x2+3,00x2+11,45x2+9,40x2)x x0,10=8,53m2 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCW. Przedmiar jak w poz. 44: 149,18m2 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamie-ni sztucznych układanych na klej. 4,40x2+6,50+11,00+6,40x2=39,10m2 Posadzka z płytek gresowych polerowanych o wymia-rach 60x60cm, układanych na klej w „karo”. Przedmiar jak w poz. 46: 39,10m2 | m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 80,72 80,72 25,04 25,04 105,28 166,95 166,95 140,65 166,95 149,18 149,18 39,10 39,10 |

-    7    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | KNNR-7 0701/02 KNNR-7 0701/05 wycena własna KNNR-7 0505/01 KNR 2-02 1203/02 KNNR-2 1104/01 KNNR-2 1103/02 KNNR-2 1103/01 KNR 4-01 0321/01 KNNR-2 1301/01 KNNR-2 1301/02 | 4.6. Stolarka: Kod CPV: 45421100-5 „ instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów” Okna jednoramowe z PVC z profili pięcio lub sześcio-komorowymi z zestawem szyb o współczynniku <1,1W/m2k, z okuciami obwiedniowymi o pow. do 1m2. Okna od zewnątrz w kolorze „dąb”. Podział na mniejsze lustra listewkami wbudowanymi w zestaw szyb. 1,00x0,50x3=1,50m2 1,20x0,60x3=2,16m2 (piwnice) Okna j.w lecz o pow. ponad 2m2. Podział na mniejsze „lustra” przez wbudowanie listewek. Okna od zewnątrz w kolorze „dąb”. 1,50x1,50x10+1,50x1,80=25,20m2 Nawiewniki higrosterowane EHA 755 o wydajności przepływu strumienia powietrza ~50m3/h montowane w górnej części okna. 8,00szt Drzwi aluminiowe z profili cienkościennych powleka-nych szklone zestawem szyb o wsp. <1,1W/m2k ( szyby bezpieczne 02), ocieplone, z samozamykaczem i dwoma zamkami. 1,60x2,10x3+1,30x2,10x2=15,54m2 Brama garażowa stalowa, pełna, nieocieplona. 4,00x3,20=12,80m2 + drzwi do piwnicy: 1,00x2,00=2,00m2 Ościeżnice stalowe, typowe z pomalowaniem. 8,00szt Skrzydła wewnętrzne drzwiowe płytowe z płyty wióro-wej, oszklone (typ łazienkowy z małą szybą i otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydeł), fabrycznie wykończo-ne, konfekcjonowane (wykończone opaskami). 0,80x2,00x2+0,90x2,00x3=8,60m2 Skrzydła wewnętrzne drzwiowe płytowe pełne z płyty wiórowej, fabrycznie wykończone (wykończenie opaskami). 0,90x2,00x3=5,40m2 Obsadzenie parapetów z płyty wiórowej laminowanej grub. 4cm (imitacja marmuru). 1,60x10+1,10x3=19,30m 4.7. Roboty kowalsko-ślusarskie: Kod CPV: 45340000-2 „instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego” Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyzno-we. 0,70+3,50+1,40+1,50+7,00=14,10m Pochwyty stalowe na wspornikach przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych (1 rura na wys. 75cm od podestu zaś druga na wys. 90cm) – obustronnie. 7,00x2=14,00m | m2 m2 szt m2 m2 szt m2 m2 m m m | 3,66 25,20 8,00 15,54 14,80 8,00 8,60 5,40 19,30 14,10 14,00 |

-    8    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | KNNR-2 1402/06 KNR 4-01 0322/01 KNNR-2 1902/01 KNNR-2 1902/03 KNR 2-02 0926/01 IGM KNR 2-02 0929/03 IGM KNR 2-02 0506/02 KNR 4-01 0102/03 KNR 2-02 0218/01 KNR 2-02 1121/05 KNNR-6 0102/02 | 4.8. Malowanie: Kod CPV: 45442100-8 „roboty malarskie” Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem tynków wewnętrznych. Przedmiar jak w poz. 32 – poz. 35: 404,95-80,72=324,23m2 Obsadzenie w pom. „4” wsporników (jeden stały a drugi uchylny) dla osób niepełnosprawnych. 2,00szt 4.9. Tynki zewnętrzne z izolacją cieplną: Kod CPV: 45321000-3 „izolacja cieplna” Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grub. 10cm metodą lekką mokrą „ATLAS STOPER”, z wyprawą z tynku akrylowego Ceresit N lub R – faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grub. 1,5mm. (24,95+10,20)x2x3,50=246,05m2 10,20x1,80x2x0,5=18,36m2 minus: 1,50x1,50x10+1,00x0,50x2+1,50x1,80+4,00x 3,20+1,60x2,10+1,00x2,10x2= -46,56m2 J.w lecz ościeży płytami styropianowymi o grubości 3cm 1,50x3x0,25x10+(1,00+0,50x2)x0,25x2+(1,60+2,10x2)x x0,25+(1,50+1,80x2)x0,25+(1,00+2,10x2)x2x0,25= 17,69m2 Nałożenie na podłoże, na cokole budynku farby gruntu-jącej CERESIT CT 16. (24,95+7,35+10,20)x2x0,65=55,25m2 Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej na cokole z tynku żywicznego o fakturze kornikowej, grub. 2,0mm. Przedmiar jak w poz.63: 55,25m2 Podokienniki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm. 1,60x0,30x11+1,10x0,30x3=6,27m2 4.10. Schody zewnętrzne, podjazd, chodniki: Kod CPV: 45111291-4 „roboty w zakresie zagospodarowania terenu” Wykop wąskoprzestrzenny pod fundament schodów. (2,60x2+3,65+1,50x2+6,40)x0,30x1,00=5,48m3 Schody betonowe z betonu B 20, zewnętrzne na gotowym podłożu. Przedmiar z poz. 66: 5,48m3 +(2,00x0,70+3,20x2,60+1,50x7,00)x0,40=13,57m3 Okładziny schodów z płytek gresowych o powierzchni ryflowanej, nieszkliwionych, antypoślizgowych układa-nych na klej mrozoodporny do gresu, metodą kombino-waną. 2,00x0,70+0,15x3x2,00+2,60x3,50+(0,70+0,60+3,50+ +2,60)x0,45+1,50x7,00+(1,50+7,00)x0,75+1,50x0,15x x5=32,31m2 Koryta o głębokości 20cm w gruncie kat. II – IV. 33,00x11,00-(4,20x2,60+7,00x1,50)=341,58m2 | m2 szt m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 | 324,23 2,00 217,85 17,69 55,25 55,25 6,27 5,48 13,57 32,31 341,58 |

-    9    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | KNNR-6 0104/03 KNNR-6 0113/05 KNNR-6 0401/03 KNNR-6 0401/05 KNNR-6 0502/03 KNNR-7 0301/01 KNNR-7 0301/06 KNNR-7 0506/01 KNR 4-01 0213/01 wycena własna BCO 68/09 Obiekt 5580 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm po uwałowaniu. 33,00x11,00=363,00m2 Warstwa podbudowy grub. 10cm (po uwałowaniu) z kruszywa łamanego. Przedmiar jak w poz. 69: 341,58m2 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 5,00x2+26,00+10,00=46,00m Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej. 26,00m ( 1,5m od krawędzi jezdni) Chodniki z kostki brukowej, betonowej, kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej. Przedmiar jak w poz. 69: 341,58m2 Podpory stalowe (słupki) podtrzymujące konstrukcję krat pomostowych ( z pomalowaniem konstrukcji). 0,60x10x10,00x1,05=63,00kg Pochylnia dla osób niepełnosprawnych szer. 120cm i długości 600cm z krat pomostowych stalowych, ocynko-wanych na konstrukcji nośnej, stalowej (z pomalowa-niem konstrukcji). Kraty: 1,20x7,00x34,05=286,02kg Krawędź z kątownika 120x80x7mm: 7,00x2x10,60= 148,40kg Daszek aluminiowy nad drzwiami wejściowymi koloru brąz z płytą poliwęglanową dymną o wymiarach 120x200cm. 1,20x2,00=2,40m2 Wykonanie opaski betonowej grub. 7cm przy budynku z betonu B 25. (11,60x2+32,50)x0,70=38,99m2 „Kominek” murowany z cegły p.palonej kl.15 obłożony płytami z gresu polerowanego imitującego marmur koloru jasnego, czerwonego, z wkładem żeliwnym i szybą ogniottrwałą. Półka jako płyta kamienna z granitu gr. 4cm. Kominek wyposażony we wszystkie akcesoria niezbędne do jego funkcjonowania. 1,00kpl 4.11. Zbiornik na ścieki sanitarne V=6m3 Kod CPV: 45232420-2 „roboty w zakresie ścieków” Zbiornik na ścieki sanitarne, szczelny, bezodpływowy, okresowo wybieralny z betonu B 20 wg projektu typowego KB 4-4.12.5/37. Wykonanie kompleksowe łącznie z wykopami i uporządkowaniem terenu po wykonaniu zbiornika. 6,00m3p.uż. | m2 m2 m m m2 kg kg m2 m2 kpl m3p.uż | 363,00 341,58 46,00 26,00 341,58 63,00 434,42 2,40 38,99 1,00 6,00 |

-    10    -

UWAGA: przedmiar robót nie uwzględnia:

- robót wykończeniowych przy scenie (posadzki); tynki wewnętrzne,

posadzki, malowanie – w garażu, gdyż roboty te zostaną wykonane

w drugim etapie (oddzielnie),

- rozebranie dachu, stropów, ścian, kominów, tynków, podłóg i posadzek, wykucie okien i drzwi – gdyż prace te deklarują się wykonać mieszkańcy miejscowości Baranów.