SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT:

„Udrożnienie rowów melioracyjnych wg wykazu: Topola R-7,R-8,R-9, Kobylniki R-12, R-13, Sietejów R-5, R-6, Krepice R-14, Skalbmierz – Sielec Biskupi R-15,R-11, R-10a, Małoszów R-1, Szczekarzów – Boszczynek R-2, R-3”.  terenie gminy Skalbmierz

INWESTOR:

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:

45232452-5 Roboty odwadniajace

45262212-0 Kopanie rowów

LOKALIZACJA:

Gmina Skalbmierz:

obręb Skalbmierz-Sielec Biskupi, Topola, Kobylniki, Rosiejów, Krępice, Sietejów, Małoszów, Szczekarzów-Boszczynek,

OPRACOWAŁ:

Ryszard Skowron

Marzec 2012

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

PRACE KONSERWACYJNE - UDRAŻNIAJĄCE

1. DANE OGÓLNE ...........................................................................................................................2

1.1. Przedmiot STWiOR „Prace konserwacyjne" ............................................................................. 2

1.2. Zakres stosowania STWiOR „Prace konserwacyjne" ................................................................ 2

1.3. Określenia podstawowe ............................................................................................................. 2

2. ZAKRES ROBÓT ......................................................................................................................... 2

2.1. Zakres robót objętych STWiOR „Prace konserwacyjne" ...........................................................2

2.2. Ogólne wymagania objętych STWiOR „Prace konserwacyjne" ................................................2

2.3. Warunki gruntowo-wodne ......................................................................................................... 3

3. SPRZĘT .........................................................................................................................................3

4. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................3

4.1. Wymagania ogólne wykonania prac konserwacyjnych

4.2. Konserwacja cieków .................................................................................................................. 3

4.2.1.Koszenie roślinności ............................................................................................................ …3

4.2.2.Czyszczenie przepustów .......................................................................................................... 4

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................ 4

5.1.Ogólne wymagania ..................................................................................................................... 4

5.2.Zakres kontroli ........................................................................................................................... 4

5.3.Kontrola wykonania prac konserwacyjnych ...............................................................................4

6. ODBIÓR .......................................................................................................................................4

7.OBMIAR ROBÓT .........................................................................................................................4

7.1.Ogólne zasady .............................................................................................................................4

7.2.Jednostki obmiarowe ...................................................................................................................5

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI ..........................................................................................................5

8.1.Ogólne wymagania ..................................................................................................................... 5

8.2.Cena jednostki obmiarowej…...... ............................................................................................... 5

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................. . ...............................................................................6

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

1. DANE OGÓLNE

  - Przedmiot STWiOR „Prace konserwacyjno-udrażniające"

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot są warunki i

wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru prac

konserwacyjno udrażniających pn.: „Udrożnienie rowów melioracyjnych wg wykazu: Topola R-7,R-8,R-9, Kobylniki R-12, R-13, Sietejów R-5, R-6, Krepice R-14, Skalbmierz – Sielec Biskupi R-15,R-11, R-10a, Małoszów R-1, Szczekarzów – Boszczynek R-2, R-3”.

  - Zakres stosowania STWiOR „Prace konserwacyjno-udrażniające"

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako

dokument przetargowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia zawarte w

niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej (rowy ).

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania konserwacji rowów (w budownictwie wodno-melioracyjnym).

2. ZAKRES ROBÓT

2.1. Zakres robót objętych STWiOR „"Prace konserwacyjno-udrażniające”

Zakres prac konserwacyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania             i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących czynności:

-    wykonanie konserwacji i udrożnienia urządzeń melioracyjnych, polegające na:

- wykaszeniu porostów ze skarp i dna rowów

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i dna rowów

- hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie

- ręcznym lub mechanicznym odmuleniu dna urządzeń melioracyjnych (rów)

- ręcznym lub mechanicznym rozplantowaniu wydobytego urobku

- wycięciu  drzew utrudniających konserwację

- karczowaniu korzeni drzew

- wycinaniu krzewów

- karczowaniu korzeni krzewów

- usuwaniu zatorów

- zebranie i wywóz porostów i karpiny

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie przepustów i rurociągów

- wykop rowów

- plantowanie skarp

2.2. Ogólne wymagania objętych STWiOR „Prace konserwacyjno-udrażniające "

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność ze

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami inwestora.

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez urządzenia wodne:

1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo wodne, tj. w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa użytkowania,

c) ochronę środowiska,

d) zabezpieczenie przed podtopieniami,

e) obniżenie zwierciadła wody w gruntach przyległych,

f) prawidłowy odbiór wód opadowych

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo

budowlane, tj.:

a) utrzymanie właściwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi

korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem, stosownie do warunków rzeczywistych.

Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu prac

konserwacyjnych. Konserwacje cieków i rurociągów należy wykonywać przy stanach niskich wody.

- SPRZĘT

Sprzęt stosowany do odmulania rowów powinien zapewnić wysoką jakość robót. Łyżka

powinna być typu skarpówka. Wykonawca przystępujący do wykonania konserwacji rowów,

oczyszczenia przepustów winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu

gwarantujących właściwą jakość robót, tj. spełniającą wymagania STW i OR.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne wykonania prac konserwacyjnych

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac konserwacyjnych należy prowadzić

zgodnie technologią wykonania robót tj;

I etap - wykosić skarpy następnie dno cieku,

II etap - wygrabienie skoszonej roślinności,

III etap - wycięcie drzew i zakrzaczeń odkładając je przy skarpie rowu,

IV etap - odmulenie dna cieku i rozplantowanie urobku.

4.2. Konserwacja cieków

Konserwacja cieków polega na:

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

- wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowów

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i dna rowów

- hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie

- ręcznym lub mechanicznym odmuleniu dna urządzeń melioracyjnych (rów)

- ręcznym lub mechanicznym rozplantowaniu wydobytego urobku

- wycięciu  drzew utrudniających konserwację

- karczowaniu korzeni drzew

- wycinaniu krzewów

- karczowaniu korzeni krzewów

- usuwaniu zatorów

- zebranie i wywóz porostów i karpiny

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie przepustów i rurociągów

- wykop rowów

- plantowanie skarp

Konserwację cieku należy rozpoczynać od najniższego punktu i prowadzić w kierunku

przeciwnym do nurtu wody w cieku.

4.2.1. Koszenie roślinności

Koszenie roślinności na skarpach i w dnie cieku należy wykonywać ręcznie za pomocą

ręcznej kosy łub kosiarki spalinowej w kierunku przeciwnym do ruchu wody w cieku. Ścięte

pod wodą rośliny, wypływają na powierzchnię i spływają w dół z prądem wody, należy na

bieżąco wydobywać i składać na poboczu. Skoszoną roślinność należy wygrabić na pobocze   i składać w kopki. Po przesuszeniu skoszoną roślinność należy załadować na środki

transportowe i odwieźć na kompostownie lub wskazane miejsce.

Skarpy i dno cieku należy wykaszać co najmniej 2-3 razy w czasie okresu wegetacyjnego,

co zapobiega nadmiernemu wzrostowi roślinności i nie dopuszcza do dojrzewania nasion

chwastów.

4.2.2. Czyszczenie przepustów

Przepusty pod drogami przecinającymi cieki powinny być systematycznie czyszczone z

namułów, tak aby był zapewniony stały odpływ. Piasek i drobne namuły usuwa się za

pomocą łopaty na długim trzonku. Duże zamulenia wymagać mogą przepłukiwania pompą

wysokociśnieniową. Czyszczenie przepustów lub ich przepłukiwanie powinno być

wykonywane po wykoszeniu rowu, a przed rozpoczęciem robót związanych z odmuleniem.

Wydobyty urobek z czyszczenia przepustów należy rozplantować na poboczu drogi.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STW i OR i zaakceptowana przez

Inwestora.

5.2. Zakres kontroli

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu głębokości

odmulenia i oczyszczonych przepustów jakości wykoszenia i zgrabiania zgodnie z pkt. 4.2.1.

5.3. Kontrola wykonania prac konserwacyjnych

Kontrola prac konserwacyjnych polega na wizualnej ocenie kompletności, ilości oraz jakości

wykonanych prac.

6. ODBIÓR

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie

odbioru robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru

częściowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych są protokoły

odbioru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiOR i wymaganiami Inwestora,

jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania z zachowaniem właściwych tolerancji dały

wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót na podstawie oceny

kontroli wg niniejszej STWiOR. W przypadku pozytywnej oceny sporządza się protokół

odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi

należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi należy poprawić w

ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót polegają na wykonaniu odmulenia do szerokości

dna oraz do rzędnych projektowych z rozplantowaniem wydobytej z rowu ziemi przy skarpie.

Koszenie skarp i dna rowów na całej szerokości skarp (tam gdzie jest to konieczne) plus ławeczka szerokości 0,8 m.

Wygrabienie roślinności ze skarp i złożenie w kopki.

Wycięcie krzewów i poszycia tam gdzie to konieczne.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi związanymi z pracami konserwacyjno udrażniajacymi są:

- dla wykoszenia roślinności z dna - m2 (metr kwadratowy),

- dla wykoszenia roślinności ze skarp - m2 (metr kwadratowy),

- dla wygrabienia roślinności z dna - m2 (metr kwadratowy),

- dla wygrabienia roślinności ze skarp - m2 (metr kwadratowy),

- dla oczyszczenia przepustu - m (metr),

- dla odmulenia rowu m³ - (metr sześcienny),

- dla karczowania krzaków i poszycia – ha (hektar),

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne wymagania

Ustala się płatność końcową po zakończeniu wszystkich robót konserwacyjnych.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wykoszenia roślinności obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wykoszenie porostów ze skarp cieku,

- wykoszenie porostów z dna cieku,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania wygrabienia roślinności obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp cieku na pobocze,

- wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku na pobocze,

- złożenie wygrabionych porostów w kopki wzdłuż krawędzi skarpy,.

- załadunek wykoszonych porostów na środki transportowe,

- wywiezienie wykoszonych porostów,

- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena oczyszczenia rowu z krzaków i poszycia obejmuje:

- wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami drzew, podszycia i krzaków za pomocą koparki       i przesunięcie na odległość 50 m,

- ręczne odrąbanie karczy i gałęzi drzew zagajnika,

- odniesienie na odległość do 50 m drągowizny, gałęzi i krzaków oraz ułożenie w stosy,

- ręczne lub mechaniczne wycięcie krzaków i poszycia,

- zabezpieczenie przed odrostami środkami ochrony roślin,

- złożenie wyciętych krzewów na krawędzi skarpy,

- załadunek na środki transportowe,

- wywiezienie wyciętych krzewów,

- uporządkowanie terenu,

Cena oczyszczenia przepustów obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wydobycie namułu z przewodu przepustu,

- przerzucenie namułu na pobocze cieku,

- rozplantowanie namułu,

- oczyszczenie pasów wzdłuż krawędzi cieków,

- uporządkowanie terenu,

Cena odmulenia rowu obejmuje:

- wykonanie koparką początkowego wykopu,

__________________________________________________________________________________

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-

- odspojenie i złożenie ziemi na odkład w zasięgu ramienia koparki,

- formowanie z grubsza dna i skarp wykopu,

- rozplantowanie spycharkami urobku z wyrównaniem powierzchni,

- wykonanie ręczne rowków spływowych w rozplantowanej ziemi

- wyskarpowanie koryta rowu

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Budowle i roboty ziemne (KNR 2-01), Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle   i urządzenia wodne (KNNR W10), Roboty remontowo konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę.

- J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzek i potoków,

Wrocław 1994,

- K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

- W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi,

Arkady, Warszawa 1986,

- S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971,

Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów,

- Poradnik Technika Melioranta – Franciszek Pałys, Zdzisław Smoreda – PWRiL Warszawa 1982

Sporządził:

Ryszard Skowron