PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zmiana sposobu użytkowania

oraz przebudowa budynku po byłej szkole –

na świetlicę wiejską

Nazwy i kody CPV: 45210000-2 „roboty budowlane w zakresie budynków”

Adres obiektu budowlanego: Baranów nr 54, 28-530 Skalbmierz,

gmina: Skalbmierz, nr ewid. działki 123,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Data opracowania przedmiaru robót: 2013-wrzesień-16

-    2    -

- Spis działów i rozdziałów robót:

  - Fundamenty

  - Ściany i ścianki działowe

  - Konstrukcja dachu z pokryciem

  - Tynki i okładziny wewnętrzne

  - Podłogi i posadzki

  - Stolarka

  - Malowanie

  - Schody zewnętrzne

-    3    -

3.Przedmiar robót:

| L.p. | Podstawa do ustalania cen jednostkowych robót lub jedno- stkowych nakła- dów rzeczowych | Zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskaza-niem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wylicze-niem ilości do wykonania. | Jednostka miary robót podstawo- wych | Ilość jedno- stek miar robót podsta- wowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KNR 2-02 0604/01 KNNR-3 0302/02 wacetob-pzitb KNR 2-02 0109/02 KNR 2-02 0121/03 KNR 2-02 0120/01 KNR 2-02 0126/01 KNR 2-02 0126/02 KNR 2-02 0126/05 KNR 2-02 0122/01 KNR 2-02 0122/01 +kalkulacja | 3.1. Fundamenty betonowe: Kod CPV: 45262300-4 „betonowanie” Izolacja pozioma przeciwwilgociowa dwiema warstwa-mi papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku, na gorąco, fundamentów i na wieńcu ścian w poziomie posadzki. (29,20+9,70x3+8,80)x0,40=26,84m2 3.2. Ściany, zamurowania i ścianki działowe: Kod CPV: 45262500-6 „roboty murarskie i murowe” Zamurowania otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 na zaprawie cem.wap. „3”MPa. Fragment ściany przy bramie do garażu: 0,70x0,45x2,80=0,88m3 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 29cm z pustaków ściennych, cera-micznych typu MAX/220, kl.15, na zaprawie cem.wap. „5”MPa. (25,60x2,50+8,25x2,50+9,35x1,70)- (1,50x1,50x6+1,00x0,50+1,0x2,10+1,30x2,10=81,72m2 Ścianki działowe o grubości 12cm z płytek, z betonu komórkowego 59x24x12cm, na zaprawie cem.wap. „3”MPa. (3,20+6,75+5,90+2,90+3,00+2,50)x2,80=67,90m2 minus: 1,00x2,10x2+1,60x2,10= -7,56m2 +wiata: (2,85+4,50)x2x2,80-1,30x2,10=38,43m2 Ścianki działowe pełne grub. ¼ c z cegły dziurawki kl. 75, na zaprawie cem.wap. „3”MPa. Pom. „2” i „3”: (1,40x4+6,76)x2,80 – - (0,90x2,10x2+1,00x2,10x2)=26,63m2 Otwory na okna w ścianach o grubości 1c z pustaków ceramicznych. 9,00szt Otwory j.w lecz na drzwi. 3,00szt Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Nad drzwiami: 1,80x2+1,50x4=9,60m Kominy wentylacyjne i dymowy murowane z cegieł pełnych palonych kl. 150, na zaprawie cem.wap. „8”MPa. 0,90x0,38x2x4,60+1,03x0,38x4,90=5,06m3 Kominy j.e lecz z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, na zaprawie do klinkieru. 0,90x0,38x2x1,50+1,03x0,38x1,60=1,65m3 | m2 m3 m m2 m2 m2 szt szt m m3 m3 | 26,84 0,88 14,00 81,72 98,77 26,63 9,00 3,00 9,60 5,06 1,65 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | KNNR-7 0106/01 KNNR-7 0603/02 KNNR-7 0603/02 KNR 2-02 0511/02 KNR 2-02 0511/03 wacetob-pzitb KNR 2-02 0511/04 wacetob-pzitb KNR 2-02 0508/04 KNR 2-02 0510/03 KNR 2-02 0506/01 KNR 2-02 0211/01 KNR 2-02 0212/12 KNR 2-02 0290/02 | 4.3. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem: Kod CPV: 45260000-7 „roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne” Więźba dachowa stalowa. I NP. 300: 5,70x6x2x54,20=3.707,28kg (cz. wyższa) I NP. 260: 5,70x3x2x41,90=1.432,98kg (cz. niższa) [ NP. 140: 33,80x4x16,0=2.163,20kg I NP. 140: 33,80x2x14,40=973,44kg I NP. 140: 2,50x9x14,40=324,00kg L 50x50x5: 5,0x12x3,77=226,20kg (stężenia połaciowe) Dach z płyt warstwowych, z ociepleniem warstwą styropianu gr.20cm. Mocowanie i obróbki wykończenio-we wg systemu podanego przez producenta płyt. Blachy od góry w kolorze dachówkowym, od spodu w kolorze białym. 6,50x26,60x2=345,80m2 J.w lecz grub. 10cm nad sceną letnią. 6,50x8,10x2=105,30m2 Gąsiory baryłkowe systemu Pruszyński z blachy stalowej powlekanej powłoką poliester standard w kolorze pokrycia dachu. 26,60+8,10=34,70m Blachy okapowe powlekane powłoką poliestrową w kolorze pokrycia dachu. Przedmiar jak w poz. 14x2: 34,70x2=69,40m Wiatrownice systemu CENTROSTAL z blachy stalowej powlekanej powłoką poliester standard (w kolorze pokrycia dachu). 6,50x6=39,00m Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,5mm półokrągłe (15cm. Przedmiar jak w poz. 14x2: 34,70x2=69,40m Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe (12cm. 4,00x4+4,50x2=25,00m Podokienniki z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm. (1,60x2+1,10x2)x0,25=1,35m2 Słupy żelbetowe usztywniające ściany, dwustronnie deskowane z betonu C 16/20 (B 20) w ścianach muro-wanych o grubości do 0,3m. 0,25x0,30x2,80x4 w ścianach (pn/pd) 0,25x0,30x2,00x2=1,14m3 (w ścianach szczytowych) Wieńce monolityczne z betonu C 16/20 (B 20) na ścianach zewnętrznych. Ściany zewnętrzne: (25,60+9,45)x2x0,30x0,25=5,26m3 Ściana środk. i wiata: (9,45+7,60x2)x0,30x0,25=1,85m3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstruk. żelbetowych słupów i wieńcy. Słupy:(2,80x4+2,00x2)x4x0,888+1,05x92x0,222=75,4kg | kg m2 m2 m m m m m m2 m3 m3 | 8.827,10 345,80 105,30 34,70 69,40 39,00 69,40 25,00 1,35 1,14 7,11 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | KNNR-2 1703/01 KNNR-7 0702/02 KNR 2-02 2003/02 KNR 2-02 0829/01 KNR 2-02 0829/06 KNNR-2 1201/03 KNNR-2 1201/02 KNR 2-02 0604/02 KNNR-2 0602/02 KNNR-2 1202/01 + 1202/03x2 | Wieńce na ścianie pn/pd: 25,60x2x5x0,888=227,3kg Wieńce pozostałe: (9,45x3+7,60x2)x4x0,888=154,7kg + 2 (16mm dołem w nadprożu garażu: 4,50x2x1,58=14,2 strzemiona: 1,05x570x0,222=132,90kg 4.4. Tynki i okładziny wewnętrzne: Kod CPV: 45410000-4 „tynkowanie” Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5mm (suche tynki gipsowe) na ścianach i ościeżach, na zaprawie gipsowej. (9,30x2+6.75x2+3,00x2+5,40x2+2,60x2)x2,50= 135,25m2 (pom. 4 + 6 + 7) minus:1,00x2,05x7+1,50x2,05x2+1,50x1,50x2+ 1,00x0,5= - 25,00m2 +ościeża:1,50x3x0,25x3+(1,50+2,05x2)x0,25=4,77m2 Sufity podwieszane z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 600x600mm. Sufit na wysokości 2,50m od poziomu posadzki w pom. 2 + 3 + 4 + 6 + 7 4,40+4,40+6,50+25,50+20,25=61,05m2 Ścianka działowa wypełniająca przestrzeń pod stropo-dachem w pomieszczeniu „8” z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, z 2 stronnym, 1-watrst-wowym pokryciem, na rusztach metalowych z profili o szer. 75mm, wypełnionych wełną mineralną do izolacji ścian działowych – grub. 50mm. 9,40x1,80x0,50+2,50x1,00=10,96m2 (pom. „8”) Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej. (2,50+2,60)x2x2,00=20,40m2 (pom. „4”) minus:1,00x2,05= -2,05m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi o wymiarach 20x20cm, na klej metodą zwykłą. Przedmiar jak w poz. 26:18,35m2 (pom. „4”) 4.5. Podłogi i posadzki: Kod CPV: 45432100-5 „kładzenie i wykładanie podłóg” Podkład na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw. Pom. 4; 6; 7 (6,50+25,50+20,25)x0,15=7,84m3 Podkład murarski na podłożu gruntowym z gruzu cegla-nego zalanego zaprawą cementowo-wapienną. Przedmiar jak w poz. 28: 7,84m3 Izolacja przeciwwilgociowa dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej, na lepiku asfaltowym, na gorąco. 6,50+25,50+20,25=52,25m2 (pom. 4; 6; 7) Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) grubości 50mm, układana na zaprawie. Przedmiar jak w poz. 30: 52,25m2 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej „8”MPa, grubości 4cm zatarta na ostro. Przedmiar jak w poz. 30: 52,25m2 | kg m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 | 604,50 115,02 61,05 10,96 18,35 18,35 7,84 7,84 52,25 52,25 52,25 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | KNR 2-02 1115/01 KNR 4-01 0703/02 KNNR-2 1206/02 KNNR-2 1206/07 KNR 2-02 1118/01 KNR 2-02 1118/08 KNNR-7 0701/02 KNNR-7 0701/05 Wycena własna KNNR-7 0505/01 KNNR-2 1104/01 KNNR-2 1103/02 | Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych. 25,50+20,25=45,75m2 (pom. 6 i 7) Wtopienie w warstwę z poz. 32 – siatki z drutu o średnicy 1mm i o oczkach 10x10mm. Przedmiar jak w poz. 32: 52,25m2 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej „Gamrat-Rekord 42 PUR” grub. 2,0mm, na kleju Winylep. Atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Przedmiar jak w poz. 33: 45,75m2 + wywinięcia na ścianę na wys. 10cm (łukiem). [(6,8x2+5,4x2+6,75x2+3,00x2)-1,00x7]x0,10=3,69m2 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCW. Przedmiar jak w poz. 35: 49,44m2 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamie-ni sztucznych układanych na klej. 6,50m2 (pom. 4) Posadzka z płytek gresowych polerowanych o wymia-rach 60x60cm, układanych na klej w „karo”. Przedmiar jak w poz. 37: 6,50m2 4.6. Stolarka: Kod CPV: 45421100-5 „instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów” Okna jednoramowe z PVC, z profili pięcio lub sześcio-komorowymi, z zestawem szyb o współczynniku 1,0W/m2k (lub mniejszym), z okuciami obwiedniowymi o pow. do 1m2. Okna od zewnątrz w kolorze „dąb”. Skrzydła uchylne. 1,00x0,50x2=1,00m2 (pom. 2 i 4) Okna j.w lecz o pow. ponad 2m2. Jedno skrzydło uchylne i otwierane a drugie tylko otwierane. Podział na mniejsze „lustra” przez wbudowanie listewek. Okna od zewnątrz w kolorze „dąb”. 1,50x1,50x3=6,75m2 (pom. 5, 6, 7) Nawiewniki higrosterowane EHA 755 o wydajności przepływu strumienia powietrza ~50m3/h montowane w górnej części okna. 5,00szt Drzwi aluminiowe z profili cienkościennych, powleka-nych, szklone zestawem szyb o wsp. 1,0W/m2k (szyby bezpieczne O2), ocieplone, z samozamykaczem i dwoma zamkami. 1,60x2,10x2=6,72m2 (pom.6) Ościeżnice stalowe, typowe z pomalowaniem. 5,00szt Skrzydła wewnętrzne drzwiowe płytowe z płyty wióro-wej, oszklone (typ łazienkowy z małą szybą i otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydeł), fabrycznie wykończo-ne, konfekcjonowane (wykończone opaskami). 0,90x2,00x3=5,40m2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt m2 szt m2 | 45,75 52,25 49,44 49,44 6,50 6,50 1,00 6,75 5,00 6,72 5,00 5,40 |

-    7    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 46 47 48 49 | KNNR-2 1103/01 KNR 4-01 0321/01 KNNR-2 1402/06 KNR 4-01 0322/01 KNR 2-02 0218/01 | Skrzydła wewnętrzne drzwiowe płytowe pełne z płyty wiórowej, fabrycznie wykończone (wykończenie opaskami) 0,90x2,00x2=3,60m2 Obsadzenie parapetów z płyty wiórowej laminowanej grub. 4cm (imitacja marmuru). 1,60x2=3,20m (pom.6 i 7) 4.7. Malowanie: Kod CPV: 45442100-8 „roboty malarskie” Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem tynków wewnętrznych. Przedmiar jak w poz. 23 – poz. 27: 115,02-18,35=96,67m2 Obsadzenie w pom. „4” wsporników (jeden stały a drugi uchylny) dla osób niepełnosprawnych. 2,00szt 4.8. Schody zewnętrzne: Kod CPV: 45111291-4 „roboty w zakresie zagospodarowania terenu” Schody betonowe z betonu B 20, zewnętrzne na gotowym podłożu. 3,50x2,60x0,40=3,64m3 | m2 m m2 szt m3 | 3,60 3,20 96,67 2,00 3,64 |